| Type of set | 输出功率Power of output (KW/KVA) | 额定电流Rated current (A) | 拖车系列 Move tow truck series | 低噪音系列 Low noise series |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外形尺寸 Outline siz(mm) | 质量Quality (kg) | 轮胎规格/ 数量 Tyre specification/ quantity | 轮距wheel track (mm) | 轴距wheel base (mm) | 最小离地间隙 Minimum ground clearance (mm) | 外形尺寸 Outline siz(mm) | 质量 Quality (kg) | 噪音标准 Noise standard |
| HT24GF-Q | 24/30 | 43.3 | 2900×1450×1800 | 1950 | 6.50-16/2 | 1260 | 1700 | 285 | 2150×1000×1500 | 1750 | ≤68dB(A) |
| HT30GF-Q | 30/37.5 | 54.1 | 2900×1450×1800 | 1950 | 6.50-16/2 | 1260 | 1700 | 285 | 2150×1000×1500 | 1750 | ≤68dB(A) |
| HT40GF-Q | 40/50 | 72.2 | 3100×1600×2000 | 2050 | 6.50-16/2 | 1410 | 1800 | 285 | 2250×1000×1550 | 2100 | ≤68dB(A) |
| HT50GF-Q | 50/62.5 | 90.2 | 3100×1600×2000 | 2050 | 6.50-16/2 | 1410 | 1800 | 285 | 2250×1000×1550 | 2100 | ≤68dB(A) |
| HT75GF-Q | 75/93.8 | 135.3 | 3300×1900×2260 | 3100 | 6.50-16/4 | 1650 | 2000 | 315 | 3400×1200×1700 | 3200 | ≤75dB(A) |
| HT100GF-Q | 100/125 | 181 | 3500×1900×2360 | 3380 | 6.50-16/4 | 1650 | 2200 | 315 | 3500×1300×1850 | 3350 | ≤75dB(A) |
| HT120GF-Q | 120/150 | 216 | 3600×1900×2450 | 3560 | 6.50-16/4 | 1650 | 2300 | 315 | 3600×1300×2000 | 3650 | ≤78dB(A) |
| HT150GF-Q | 150/188 | 271 | 3600×1900×2510 | 3800 | 6.50-16/4 | 1650 | 2300 | 315 | 3700×1400×2100 | 3800 | ≤78dB(A) |
| HT200GF-Q | 200/250 | 362 | 3700×1900×2600 | 3900 | 6.50-16/4 | 1650 | 2400 | 315 | 3750×1400×2100 | 3950 | ≤82dB(A) |
| HT250GF-Q | 250/313 | 452 | 4150×2050×2850 | 5150 | 7.00-20/4 | 1760 | 2780 | 365 | 4600×1650×2200 | 5300 | ≤82dB(A) |
| HT300GF-Q | 300/375 | 543 | 4250×2100×3000 | 5500 | 7.00-20/4 | 1820 | 2820 | 365 | 4600×1650×2200 | 5500 | ≤82dB(A) |
| HT350GF-Q | 350/437.5 | 634 | 4400×2100×3100 | 5650 | 7.50-20/4 | 1820 | 2820 | 385 | 4750×1800×2400 | 5880 | ≤85dB(A) |
| HT4000GF-Q | 400/500 | 724 | 4400×2100×3100 | 5650 | 7.50-20/4 | 1820 | 2820 | 358 | 4750×1800×2400 | 5880 | ≤ |